## Slide 1: 各火力発電におけるC-Pricing
2021年4月19日
エネルギ研究会・FD
原 晋一

## Slide 2: 初めに
このところ、C-Pricingや炭素税や炭酸ガス取引に関する話題が新聞に多く登場して来た。
これは、政府が2050年のエネルギー計画推進のために、このような政策を具体的に進めようとしていることの現れと考えられる。
そこで、炭素税等のオーダーは2030年、2050年と、どのようになって行くであろうか眺めてみるために、
各火力発電コスト（価格では無い）の排出がゼロとされる再エネの発電コストと対比し、それぞれの火力発電からの炭酸ガス排出コスト（再エネParity火力発電コスト）を検討してみた。

## Slide 3: 再エネParity 火力C-Price (現状）
再エネParity C-Priceが低い発電は燃料費、設備費が高く、再エネコストとの
コスト差が少ないか、排出量が大きいことを示す。
再エネ割合及び各発電コスト等は、後述する考え方及びCost要素で設定。
現状では、概ねCCSコスト（50～90$/tCO2)程度を加えれば、再エネコストと同等。

## Slide 4: 再エネParity 火力C-Price (2030年)
2030年は再エネのWT比率が高く、高コストとなり、C-Priceは高くなる。
天然ガスからの水素（アンモニア）火力は輸送コストを除外しても、再エネ電気より高コスト。
石炭が再エネより経済性が無くなるには、CCSコスト程度のC-Taxで可能。

## Slide 5: 再エネParity 火力C-Price (2050年)
2050年は、各火力発電は先端技術の新設となり、また再エネ設備費も下がり、
再エネCostとの差が小さいため、再エネCost-ParityのC-Priceは現状より小さ目。

## Slide 6: 各年度の発電構成の考え方
 | 再エネ 割合(%) | 再エネ構成(%) |  |  |  |  | 再エネコスト （円/kwh)
 |  | PV | WT | HyP | GeO | Bio | 
現状(2019年) | 19.1 | 39.8 | 4.2 | 40.3 | 1.0 | 14.7 | 11.1
2030年 | 32.6 | 36.7 | 20.4 | 36.8 | 0.7 | 5.9 | 13.3
2050年 | 76.5 | 26.2 | 36.4 | 16.1 | 17.3 | 4.0 | 9.4
まず、各年の再エネ割合とその構成を設定し、再エネ全体のコストを算出
各年の再エネ割合は、2019年は、実績（ https://www.isep.or.jp/archives/library/12745）
2030年、2050年を下表の割合で設定し、残りを再エネで賄うとした。
 | 再エネ以外の考え方 | NG | Coal | Oil | Nuke
2030年 | 原発40年以下、火力発電を60%以下とし、Oil:Minimum、NG、Coal：半々 | 27％ | 26％ | 3％ | 40年以下(11.5%)
2050年 | 2030年に対し、Coal:Minimum、NGをPV/WTの変動調整可能限界 | 約20％ | 0.1% | 3％ | 40年以下(0%)
その結果、各年の再エネ割合は下表に示す割合と、その構成は下表となった。
各年の再エネの内訳は、2019年の実績以外；
・2030年は；水力をポテンシャルまで、地熱とバイオは現状並み、PVはポテンシャルの約半分、
残りをWTと設定。
・2050年は；WT以外ポテンシャルまで利用と設定。するとした。
その数値と、再エネコストは下表。(コスト要素は次ページに示す。

## Slide 7: コスト算出ベース

## Slide 8: 排出係数対既設発電単価(2030年)
炭酸ガス取引における炭酸ガス取引価格予測の例
Coal（AUSC）
LNG(1400℃)
排出：0.35(kg/kwh)を20% down→0.28(kg/kwh)
発電コスト約 1(円/kwh ) up
1円/(0.35-0.28)*1000/100=143$/t-CO2
再エネ

## Slide 9: （参考） 再エネ対電力排出係数
これまでの実績
ENV, 2020 July
今後の可能性
（今回の検討）
2030年
2050年
2019年

## Slide 10: FDにむけて
総合的に、2050年にむけた脱炭素を進める上で、C-Tax、Cap付C-Tradingは、効果的と考えられるが、
C-Taxは、2030年に向けて90$/t-CO2程度として、石炭火力発電の停止か、CCS対応を促し、
その後2050年技術開発によるPV・WTやBatteryのCost Downを図るとともに、税率を140$/t-CO2程度としてLNG火力の停止を促す方向が予測される。
C-Tradingは70～100$/t-CO2の価格で取引されれば効果的に2050年に向けて脱炭素が進む可能性があるが、
Capの設定が不可欠である。
また、C-TaxとC-Tradingの共存は効果的と考えられる。